Редукторы червячные одноступенчатые

1Ч-160

Габаритные и присоединительные размеры редуктора в исполнении

с  верхней крышкой                                             с крышкой-лапой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Передаточное число номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота вращения вх.вала, об/мин. | 1500 |
| Номинальный крутящий момент на вых.валу, Н•м | 1860 | 1760 | 1670 | 2190 | 1860 | 1860 | 2460 | 2080 | 1860 | 1760 | 1480 |
| Подводимая расчётная мощность, кВт. | 37,1 | 28,3 | 21,8 | 22,5 | 15,7 | 12,9 | 14,1 | 9,7 | 7,3 | 5,7 | 3,9 |
| КПД, % | 94 | 93 | 92 | 91 | 89 | 86 | 83 | 80 | 76 | 73 | 71 |
| Допускаемая радиальная нагрузка, Н | вх.вал | 1200 |
|  | вых.вал | 12150 |
| Корригированный уровень зв.мощности, ДБА | 94 |
| Масса, кг не более | 120 |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу дан при повторно-кратковременном режиме при ПВ 40% |

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕДУКТОРА В ЗАКАЗЕ:

1Ч-160-32-51-1-11-У2     или        1Ч-160-32-51-2-22-У2, где:

  - 1Ч — типоразмер редуктора;

  - 160 — межосевое расстояние, мм.;

  - 32 — передаточное число;

  - 51 — вариант сборки;

  - 1 и (2) -вариант расположения червячной пары;

  - 11 — вариант исполнения с верхней крышкой;

(22) — вариант исполнения с крышкой-лапой;

  - У — климатическое исполнение;

  - 2 — вариант размещения;