# Редукторы и мотор редукторы планетарные

# одно-,двух- и трехступенчатые

# Типа 3МП (1МПз ; 1МПз-2)
 3МП-31.5, 3МП-40, 3МП-50, 3МП-63,

Исполнение мотор-редукторов типа 1МПз и 1МПз-2 аналогично типу 3МП

Основные технические характеристики 
трехступенчатых планетарных мотор редукторов

3МП-31.5, 3МП-40, 3МП-50

| n, об/мин | Мотор редуктор 3МП-31,5 | Мотор редуктор 3МП-40 | Мотор редуктор 3МП-50 | n, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт |  |
| 3,55 | 230 | 0,18 | 375 | 0,18 | 459 | 0,18 | 3,55 |
|  |  |  |  |  | 638 | 0,25 |  |
| 4,4 | 230 | 0,18 | 371 | 0,18 | 750 | 0,37 | 4,4 |
|  |  |  |  |  | 515 | 0,25 |  |
| 5,6 | 230 | 0,18 | 375 | 0,25 | 750 | 0,55 | 5,6 |
|  |  |  |  |  | 598 | 0,37 |  |
| 7,1 | 230 | 0,25 | 375 | 0,37 | 702 | 0,55 | 7,1 |
|  |  |  |  |  | 472 | 0,37 |  |
| 9 | 230 | 0,25 | 372 | 0,37 | 750 | 0,75 | 9 |
|  |  |  |  |  | 554 | 0,55 |  |
| 12,5 | 181 | 0,25 | 375 | 0,55 | 750 | 1,1 | 12,5 |
|  |  |  |  |  | 543 | 0,75 |  |
| 16 | 209 | 0,37 | 311 | 0,55 | 623 | 1,1 | 16 |
|  |  |  |  |  | 425 | 0,75 |  |

## Основные технические характеристики
двухступенчатых планетарных мотор редукторов

## 3МП-31.5, 3МП-40, 3МП-50

| n, об/мин | Мотор редуктор 3МП-31,5 | Мотор редуктор 3МП-40 | Мотор редуктор 3МП-50 | n, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт |  |
| 18 | 190 | 0,37 | 375 | 0,75 | 750 | 1,5 | 18 |
|  | 129 | 0,25 | 283 | 0,55 | 565 | 1,1 |  |
| 22,4 | 227 | 0,55 | 375 | 1,1 | 750 | 2,2 | 22,4 |
|  | 103 | 0,25 | 227 | 0,55 | 620 | 1,5 |  |
| 28 | 182 | 0,55 | 364 | 1,1 | 727 | 2,2 | 28 |
|  | 122 | 0,37 | 248 | 0,75 | 496 | 1,5 |  |
| 35,5 | 195 | 0,75 | 375 | 1,5 | 750 | 3 | 35,5 |
|  | 143 | 0,55 | 287 | 1,1 | 573 | 2,2 |  |
| 45 | 154 | 0,75 | 308 | 1,5 | 617 | 3 | 45 |
|  | 113 | 0,55 | 226 | 1,1 | 452 | 2,2 |  |
| 56 | 182 | 1,1 | 364 | 2,2 | 661 | 4 | 56 |
|  | 124 | 0,75 | 248 | 1,5 | 496 | 3 |  |
| 71 | 195 | 1,5 | 375 | 3 | 717 | 5,5 | 71 |
|  | 143 | 1,1 | 287 | 2,2 | 521 | 4 |  |
| 90 | 226 | 2,2 | 308 | 3 | 565 | 5,5 | 90 |
|  | 113 | 1,1 | 226 | 2,2 | 411 | 4 |  |

## Основные технические характеристики 
одноступенчатых планетарных мотор редукторов

## 3МП-31.5, 3МП-40, 3МП-50

| n, об/мин | Мотор редуктор 3МП-31,5 | Мотор редуктор 3МП-40 | Мотор редуктор 3МП-50 | n, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт |  |
| 112 | 186 | 2,2 | 337 | 4 | 633 | 7,5 | 112 |
|  | 127 | 1,5 | 253 | 3 | 464 | 5,5 |  |
| 140 | 202 | 3 | 371 | 5,5 | 742 | 11 | 140 |
|  | 148 | 2,2 | 270 | 4 | 506 | 7,5 |  |
| 180 | 210 | 4 | 375 | 7,5 | 750 | 15 | 180 |
|  | 115 | 2,2 | 289 | 5,5 | 577 | 11 |  |
| 224 | 169 | 4 | 316 | 7,5 | 633 | 15 | 224 |
|  | 127 | 3 | 232 | 5,5 | 464 | 11 |  |
| 280 | 186 | 5,5 | 371 | 11 | 506 | 15 | 280 |
|  | 135 | 4 | 253 | 7,5 | 371 | 11 |  |

- n - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;

- Мкр - номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м;

- P - мощность комплектующего электродвигателя, кВт.

Габаритные и присоединительные размеры планетарных мотор редукторов 3МП на лапах, мм.

| Мотор редуктор планетарный | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотор редуктор 3МП-31,5 | 3,55…16 | 460 | 190 | 215 | 82 | 130 | 155 | 190 | 100 | 15 | 25 | 15 |
|  | 18…90 | 510 | 200 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112…280 | 590 | 250 | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотор редуктор 3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 247 | 110 | 170 | 180 | 220 | 112 | 20 | 63 | 20 |
|  | 18…90 | 625 | 250 | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112…280 | 725 | 350 | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотор редуктор 3МП-50 | 3,55…16 | 637 | 270 | 295 | 145 | 210 | 220 | 265 | 132 | 22 | 43 | 22 |
|  | 18…90 | 682 | 270 | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112…280 | 925 | 350 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Габаритные и присоединительные размеры планетарных мотор редукторов 3МП на фланце, мм.

| Мотор редуктор планетарный | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотор редуктор 3МП-31,5 | 3,55…16 | 460 | 190 | 5 | 12 | 68 | 180 | 130 | 155 | 12 | 6 |
|  | 18…90 | 510 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112…280 | 590 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотор редуктор 3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 6 | 16 | 90 | 200 | 130 | 165 | 15 | 6 |
|  | 18…90 | 625 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112…280 | 725 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотор редуктор 3МП-50 | 3,55…16 | 637 | 270 | 8 | 18 | 124 | 250 | 180 | 215 | 17 | 6 |
|  | 18…90 | 682 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112…280 | 925 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Размеры цилиндрических валов

планетарных мотор-редукторов 3МП

| Мотор-редуктор | d | l | b | t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3МП-31,5 | 28k6 | 60 | 8 | 31 |
| 3МП-40 | 35k6 | 80 | 10 | 38 |
| 3МП-50 | 45k6 | 110 | 14 | 48,5 |

Размеры конических валов планетарных мотор редукторов 3МП

| Мотор-редуктор | d | d1 | l | l1 | b | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3МП-31,5 | 28 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 14,95 |
| 3МП-40 | 35 | М20х1,5 | 80 | 58 | 6 | 18,55 |
| 3МП-50 | 45 | М30х2,0 | 110 | 82 | 12 | 23,45 |

Размеры полых валов планетарных мотор-редукторов 3МП

| Мотор-редуктор | d | l | b | t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3МП-31,5 | 25Н7 | 55 | 8 | 28,1 |
| 3МП-40 | 30Н7 | 70 | 8 | 33,1 |
| 3МП-50 | 40Н7 | 80 | 12 | 43,3 |

## Конструктивное исполнение по способу монтажа

планетарных мотор-редукторов 3МП

Пример условного обозначения мотор редуктора при заказе:

3МП-50-28-1,5-G110-Ц-У3

| где: 3МП - | тип мотор редуктора; |
| --- | --- |
| 50 - | радиус расположения осей сателлитов, мм; |
| 28 - | номинальная частота вращения выходного вала, об/мин; |
| 1,5 - | мощность комплектующего электродвигателя, кВт; |
| G110 - | конструктивное исполнение по способу монтажа; |
| Ц - | вариант исполнения выходного вала; |
| У3 - | климатические исполнения |