Редукторы цилиндрические горизонтальные одноступенчатые типа 1ЦУ (ЦУ)

1ЦУ(ЦУ)-100;  1ЦУ(ЦУ)-160;

1ЦУ(ЦУ)-200;

1ЦУ(ЦУ)-250 (аналог редуктора ЦОН-25)

Исполнение редукторов типа ЦУ аналогично типу 1ЦУ

Редуктор ЦУ-250 аналог устаревшего редуктора ЦОН-25

Габаритные и присоединительные размеры

| Типоразмер редуктора | Aw | A | A 1 | B | B 1 | H | H 1 | h | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ЦУ-100 | 100 | 224 | 95 | 140 | 132 | 224 | 112 | 22 | 315 | 256 | 85 | 132 | 136 | 155 | 15 |
| 1ЦУ-160 | 160 | 355 | 125 | 185 | 175 | 335 | 170 | 28 | 475 | 405 | 136 | 195 | 218 | 218 | 24 |
| 1ЦУ-200 | 200 | 437 | 165 | 212 | 200 | 425 | 212 | 36 | 670 | 580 | 165 | 236 | 230 | 265 | 24 |
| 1ЦУ-250 | 250 | 545 | 185 | 265 | 250 | 530 | 265 | 40 | 710 | 615 | 212 | 290 | 280 | 315 | 28 |

## Размеры  валов

| Типоразмер редуктора | быстроходный (входной)вал | тихоходный (выходной) вал |
| --- | --- | --- |
|  | d | d 1 | l | l 1 | b | t | d | d 1 | l | l 1 | b | t |
| 1ЦУ-100 | 25 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 13,45 | 35 | М20х1,5 | 80 | 58 | 6 | 18,55 |
| 1ЦУ-160 | 45 | М30х2,0 | 110 | 82 | 12 | 23,45 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
| 1ЦУ-200 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 |
| 1ЦУ-250 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 | 90 | М64х4,0 | 170 | 130 | 22 | 46,75 |

Основные технические характеристики

| Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора |
| --- | --- |
|  | 1ЦУ-100 | 1ЦУ-160 | 1ЦУ-200 | 1ЦУ-250 |
| Передаточные числа | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н | на быстроходном валу | 630 | 1250 | 2800 | 4000 |
|  | на тихоходном валу | 2240 | 4500 | 6300 | 9000 |
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н.м | 315 | 1250 | 2500 | 5000 |
| КПД | 0,98 |
| Масса, кг | 27 | 78 | 135 | 250 |

Варианты сборки редукторов типа 1ЦУ(ЦУ)

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Редуктор 1ЦУ-160-4-12K У2

ЦУ-160-4-12-У2,

1ЦУ -Цилиндрический одноступенчатый редуктор

160 - межосевое расстояние тихоходной ступени , мм

4       -номинальное передаточное число

12   - вариант сборки

К    - конический конец тихоходного вала (допустимо не обозначать при заказе)

У     - климатическим исполнением

2     -  категория размещения